## Slide 1: Određivanje koncentracije proteina

## Slide 2
Određivanje ukupnih proteina po Kjeldahl-u
Proteini sadrže 16% azota!!!
Određivanje proteinskig azota se vrši potpunom oksidacijom uzorka, dugotrajnim kuvanjem, u
prisustvu katalizatora i koncentrovane sumporne kiseline.
conc. H2SO4
C→ CO2
S→ SO2
N→ NH3
(NH4) 2SO4
NaOH
H2SO4
conc. x
NH3
(NH4)2SO4
+ H2SO4
u višku
to

## Slide 3
čaša A
ukupna H2SO4
? NH4OH
slobodna H2SO4
→ vezana H2SO4 (reagovala sa NH4OH)
čaša B
10 ml H2SO4
10 ml H2SO4
5 ml NH4OH
titracija sa 0,1 N NaOH → 4 mg/mL NaOH
12 ml NaOH
→ 48 mg NaOH
8 ml NaOH
→ 32 mg NaOH
NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
2
2
gram ekvivalenti:
molekulska masa kiseline
podeljena sa brojem H+,
molekulska masa baze
podeljena sa brojem OH-
40
49
98
2 x
40
:
:
40 : 49 = 48 : X1
40 : 49 = 32 : X2
X1 = 49 x 48 / 40
X2 = 49 x 32 / 40
X1 = 58,8 mg H2SO4
X2 = 39,2 mg H2SO4
X1 - X2 = 58,8 - 39,2 mg H2SO4
(NH4)2SO4 →vezana H2SO4

## Slide 4
NH3 : H2SO4
X1 - X2 = 19,6 mg H2SO4
→ vezana H2SO4 (reagovala sa NH4OH)
17
49
17 : 49 = XNH3: 19,6
XNH3= 17 x 19,6 / 49
XNH3= 6,8 mg NH3
NH3 : N
17
14
17 : 14 = 6.8 : XN
XN = 14 x 6,8 / 17
XN = 5,6 mg N
u proteinima ima 16% N
100 : 16 = Xprot : 5,6
Xprot = 35 mg proteina

## Slide 5
Spektrofotometrija
- Analitička metoda koja se zasniva na merenju apsorcionih spektara molekula
- Niz talasnih dužina koje jedna vrsta molekula može apsorbovati je specifičan
Molekul može apsorbovati samo fotone čija energija odgovara razlici između dva energetska
stanja valentnih elektrona
- Transparenca: količina svetlosti koja prođe kroz neku supstancu
T =
I
Io
A = -logT = -log
I
Io
A = ε x l x c
ε – koeficijent ekstinkcije
l - dužina puta
c – koncentracija supstance
const.
const.

## Slide 6
Delovi spektrofotometra:
λ
V
1 cm
izvor
svetlosti
monohromator
blenda
kiveta
fotoćelija
potenciometar

## Slide 7
Izrada baždarne krive
Sa spektrofotometra očitavamo apsorbancu
Da bismo odredili koncentraciju rastvora, pravi se serija rastvora poznatih koncentracija
(standardi, 5-10) i očitava se njihova apsorbanca. Na osnovu poznatih koncentracija i njihovih
apsorbanci, formira se grafik (baždarna kriva) na osnovu koje se zatim određuje
koncentracija uzoraka čije su koncentracije nepoznate
Slepa proba: svi reagensi u tačno
određenim količinama (kao i u uzorcima),
nema supstance čija se koncentracija
određuje
30
(conc.)
20
10
5
40
A
0,050
0,100
0,150
0,200
0,400
0,300

## Slide 8
conc | A-As
4 | 0,04
6 | 0,06
8 | 0,9
10 | 0,13
20 | 0,27
U Excel-u
Chart: 
| 4 | 6 | 8 | 10 | 20
 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.27

## Slide 9
Chart: 
| 4 | 6 | 8 | 10 | 20
 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.27
x =
y + 0,022
0,014

## Slide 10
Radimo:
1. Metoda po Kjeldahl-u:
čaša A: 10mL H2SO4
čaša B: 10mL H2SO4 + 5 mL NH4OH
titracija sa NaOH.......
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | x
Biuretski r. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
NaCl | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2
protein | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | x
2. Spektrofotometrija
Standardni rastvori

## Slide 11
Ispitna pitanja na praktičnom:
Kvantitativno određivanje proteina po Kjeldahl-u
2. Principi spektrofotometrije; izrada baždarne krive