## Slide 1
Univerzitet u Beogradu
Fakultet veterinarske medicine
Katedra za fiziologiju i biohemiju
Vežba VII
Određivanje koncentracije hemoglobina
Izračunavanje hematoloških indeksa

## Slide 2
Eritrocit
Hemoglobin
Hem
Ključna pitanja i zadaci
Uloge hemoglobina (Hb)?
Biohemijske osobine Hb?
Koncentracija Hb?
Metode za određivanje konc. Hb?
Metoda po Sahliju i Drapkinu?
Hematokrit?
Hematološki indeksi?
Hemin kristali?
Zadaci
Odrediti broj eritrocita u uzorku krvi.
Odrediti konc. Hb metodama po Sahliju i Drabkin-u.
Odrediti hematokritsku vrednost
Iz dobijenih rezultata izračunati: MCV, MCH i MCHC.
Izvesti Taichmannov-u reakciju.
Obavezan rezultat u svesci!

## Slide 3
Hemoglobin (Hb)
α1
α2
β1
β1
Hem
Hemoglobin pripada grupi složenih proteina – hromoproteida.
Proteinski deo (globin)
Neproteinski deo (hem)
Vezuje i transportuje molekulski kiseonik.
Pufer krvi!
O2
120-150 g/L krvi

## Slide 4
Metode za određivanje koncentracije Hb
Kolorimetrijske
Gasometrijske
Hemijske
Subjektivne
Objektivne
Poređenje intenziteta boje Hb ili derivata Hb sa standardom.
Merenje intenziteta boje Hb ili derivata Hb.
Intenzitet boje je proporcionalan koncentraciji Hb.
Merenje količine vezanog O2 u određenoj zapremini krvi.
1 g Hb vezuje 1,34 cm³ O₂.
Merenje koncentracije gvožđa.
Zastupljenost Fe2+ u 1 molekulu Hb je 0,334 %.

## Slide 5
Metoda po Sahli-u
Subjektivna i manje precizna metoda.

## Slide 6
Metoda po Sahli-u
1. Sipati 0, 1 M HCl u kivetu do oznake 10
na braon skali.
2. Dodati 0,02 mL krvi u 0,1 M HCl u kiveti.
10
3. Sačekati 2-3 minuta da se formira derivat
hemoglobina, hematin-hlorhidrat.
4. Sipati destilovanu vodu dok se boja rastvora
u kiveti ne izjednači sa bojom standardnog
rastvora u kontrolnim cevčicama.
Hematin-hlorhidrat
(derivat hemoglobina)
Fe3+
Fe2+
5. Očitati i preračunati dobijenu vrednost na
beloj skali (g% x 10 = g/L).

## Slide 7
Metoda po Drabkin-u
Objektivna i precizna metoda.
1. Sipati 5 mL Drabkin-ovog reagensa u epruvetu.
2. Dodati 0,02 mL krvi u epruvetu sa Drabkin-ovim reagensom.
3. Nakon 5 min. sadržaj epruvete preneti u kivetu i fotometrirati
na 540-546 nm (λ).
Hb (Fe2+) + K3Fe3+CN6
MetHb (Fe3+) + K4Fe2+CN6
Cijanomethemoglobin
(CNFe3+ globin)

## Slide 8
Metoda po Drabkin-u
Fotometriranje na spektrofotometru
Izvor svetlosti
λ=540 nm
Blenda
Kiveta
Fotoćelija
Apsorbanca (A)
CNFe3+ globin
Intenzitet boje je proporcionalan koncentraciji CNFe3+ globina.
Viša koncentracija CNFe3+ globina?
raste
A x 368 = konc. Hb (g/L)

## Slide 9
Hematokrit (Ht, Hct)
Odnos zapremine eritrocita i pune krvi (L/L ili %).
Leukociti i trombociti
(~1 %)
Krvna plazma
(55 %)
Eritrociti (45 %)
Zavisi od?
Zapremine krvne plazme
Broja eritrocita
Veličine eritrocita
Oblika eritrocita

## Slide 10
Dobija se centrifugiranjem krvi uzete sa antikoagulansom.
Fiziološki – 45 %
Centrifuga za mikrohematokrit
Kapilarne cevčice
Hematokrit (Ht, Hct)

## Slide 11
Hematološki indeksi
Pouzdani pokazatelji tipa anemije u kliničkoj praksi
MCV (fL)
MCH (pg)
MCHC (g/L)
Prosečna zapremina eritrocita
Prosečna količina hemoglobina u eritrocitu
Prosečna konc. hemoglobina u zapremini eritrocita
MCV (fL)
Fiziološki kod pasa: 63-75 (69) fL
Fiziološki kod pasa: 20-25 (23) pg
MCV (fL) =
Hematokrit
Broj eritrocita
=
0,4 L/L
6x10¹²/L
= 0,067x10-¹² L = 67 fL
MCH (pg)
MCH (pg) =
Konc Hb
Broj eritrocita
=
150 g/L
6x10¹²/L
= 25/10-¹² g = 25 pg
MCHC (g/L)
Fiziološki kod pasa: 316-344 (329) g/L
MCHC (g/L) =
Konc Hb
Hematokrit
=
150 g/L
0,45 L/L
= 333 g/L

## Slide 12
Eritrocit
Hemoglobin
Hem
Ključna pitanja i zadaci
Uloge hemoglobina (Hb)?
Biohemijske osobine Hb?
Koncentracija Hb?
Metode za određivanje konc. Hb?
Metoda po Sahliju i Drapkinu?
Hematokrit?
Hematološki indeksi?
Hemin kristali?
Zadaci
Odrediti broj eritrocita u uzorku krvi.
Odrediti konc. Hb metodama po Sahliju i Drabkin-u.
Odrediti hematokritsku vrednost
Iz dobijenih rezultata izračunati: MCV, MCH i MCHC.
Izvesti Taichmannov-u reakciju.
Obavezan rezultat u svesci!

## Slide 13
Hvala na pažnji!