## Slide 1
Registrovanje EKG-a
Tumačenje dobijenog zapisa
Vežba III
Univerzitet u Beogradu
Fakultet veterinarske medicine
Katedra za fiziologiju i biohemiju

## Slide 2
Istorijat elektrokardiografije
Willem Einthoven
1860 – 1927
Nobelova nagrada
1924. godine

## Slide 3
Elektrokardiografija (EKG)
Metoda kojom se mogu registrovati razlike u električnim potencijalima nastale tokom depolarizacije i repolarizacije pretkomora i komora srca.
Razlike u električnom potencijalu koje se javljaju u srcu, mogu se registrovati na površini tela.

## Slide 4
Elektrokardiografija - metoda
Elektrokardiograf
(uređaj)
Elektrokardiogram
(zapis)

## Slide 5
Nastanak talasa
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Pravac kretanja biostruja:
Depolarisani deo
Repolarisani deo
Pozitivan
zubac
Negativan
zubac
Izoelektrična
linija

## Slide 6
Elektrokardiogram
P
Q
R
S
T
Talasi (zupci) – pozitivni ili negativni otkloni na EKG traci.
Segmenti – ravne linije koje spajaju (povezuju) dva talasa.
Intervali – obuhvataju ravnu liniju i najmanje jedan talas.

## Slide 7
Elektrokardiogram

## Slide 8
Elektrokardiogram

## Slide 9
P talas
P
Širenje talasa depolarizacije po miokardu pretkomora.
Kod velikih životinja (konja i goveda) može biti udvojen.
P

## Slide 10
QRS
QRS kompleks
Širenje talasa depolarizacije kroz miokard komora.
Q zubac – depolarizacija međukomornog septuma.
R zubac – depolarizacija najvećeg dela miokarda komora.
S zubac – depolarizacija miokarda na bazi leve komore.
Repolarizacija pretkomora?

## Slide 11
T
T talas
Repolarizacija miokard komora.
T zubac je pozitivan jer se repolarizacija miokarda komora odvija od epikarda prema endokardu (suprotno od depolarizacije).

## Slide 12
U
U talas
Repolarizacija papilarnih mišića.
Musculi
papillares
Chordae tendineae

## Slide 13
Dvanaest odvoda EKG – dvanaest pogleda na srce

## Slide 14
Dvanaest odvoda EKG – dvanaest pogleda na srce
Monopolarni
Bipolarni
I odvod
II odvod
III odvod
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Pojačani odvodi
sa ekstremiteta
Prekordijalni odvodi

## Slide 15
Bipolarno registrovanje
Dve elektrode (+ i -) na dva ekstremiteta – merenje razlike potencijala.
I
II
III

## Slide 16
Monopolarno registrovanje
Pojačani odvodi sa ekstremiteta
Jedna (+) elektroda vezana za mesto na telu koje je projekcija određenog dela srca.
aVR
aVL
aVF
aVR
aVL
aVF
aVR
augmented Voltage Right
aVL
augmented Voltage Left
aVF
augmented Voltage Foot

## Slide 17
Monopolarno registrovanje
Pojačani odvodi sa ekstremiteta
aVR
Uvid u stanje desne polovine srca.
aVL
Uvid u stanje leve polovine srca.
aVF
Uvid u stanje
vrha srca.

## Slide 18
Monopolarno registrovanje
Prekordijalni odvodi
Pozitivna elektroda na mestu na grudima koje predstavlja projekciju određenog dela srca.
V1 – iznad pretkomora.
V2 – iznad AV čvora.
V3 – iznad Hisovog snopa.
V4 – iznad apeksa.
V5 i V6 – iznad komora.
Ovaj način je idealan za registrovanje impulsa sa onog dela srca koji je neposredno ispod elektrode.

## Slide 19
Zapis kao lik u ogledalu.

## Slide 20
Registrovanje EKG kod životinja
Teško postavljanje standarda
Potrebna mirna životinja
(bioelektrične struje skeletnih mišića)

## Slide 21
Pozabavimo se Tomom...